ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru

www.saprex.ru

Технологии и проекты для малого бизнеса, фермерских хозяйств, частных предприятий и семейных кооперативов

## ПРОЕКТ УЧАСТКА

### ЭКСКАВАТОРНОЙ  ДОБЫЧИ САПРОПЕЛИТА

В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТА

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РУСЛА ЕРИКА

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

Проект включает технологический процесс добычи сапропеля на участке с учетом экологического восстановления заиленного и заросшего растительностью ерика (водоема) и доставки его на заводской склад. В работе кроме проекта описан технологический процесс и оборудование подготовки сырья и производства керамзита из глинистых малоорганистых сапропелей и сапропелитов. Даны схемы, рисунки, блок-схемы по процессам, фотоматериал действующего завода по производству керамзита из данного сырья в Астраханской области.

Приведены лабораторные технологические исследования сырья, описание способов и оборудования добычи, подготовки и переработки сапропеля, даны технологические схемы, их технико-экономический расчет, себестоимость производства единицы продукции.

Все процессы подробно описаны, главы хорошо иллюстрированы.

Данная работа сопровождается Отчетом по поисково-оценочным мероприятиям на участке добычи, экологическим обоснованием хозяйственной деятельности с расчетом ущерба, нанесенного данным видом работ.

Проект включает 73 страницы формата А4, табличный, фото- и графический материал.

Издание полезно как для начинающего малого бизнеса на сапропеле, так и для руководителей действующих предприятий, модернизации и перепрофилирования производств, расширения ассортимента выпускаемой продукции из сапропеля.

Автор: к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог Николай Дмитриевич Бычек

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое задание Заказчика работ

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБЫЧИ САПРОПЕЛИТА НА ГОРНОМ ОТВОДЕ

Глава 1.

1.1. Общая характеристика обьекта работ.

1.2. Поиско-оценочные работы на участке

1.3. Данные по количественному и качественному составу разрабатываемой залежи

сапропелита

1.4  Способ добычи сапропелита

1.5. Технологическая схема добычных работ

1.6. Технология частичного обезвоживания извлеченного сапропелита на участке

1.7. Общая технологическая схема производства работ

Графическое изображение и блок-схема производства работ.

Глава 2. Спецификация оборудования на участке

Глава 3. Технико-экономические показатели технологии

3.1. Строительно-подготовительные работы на участке добычи

3.2. Производственный график добычных работ

3.3. Штатное расписание участка

3.4. Расчетное время производства работ по применяемой технологии

3.5. Себестоимость извлекаемого сапропелита

Глава 4.

4.1. Промплощадка для размещения добытого сырья

4.2. Рекомендации по подготовке сапропелита к переработке

Глава 5.

5.1. Учет и контроль производства

5.2. ТБ и ОТ на предприятии. Мероприятия по безопасности и быту

5.3. Экология на месте производства добычных работ.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТА ИЗ ДОБЫВАЕМОГО СЫРЬЯ

Глава 6. Сырье и технология его переработки

6.1. Сырье для производства керамзита

6.2. Применение керамзита

6.3. Номенклатура

6.4. Описание технологического процесса

6.5. Способы получения

6.5.1. Вспучивание сапропелита на керамзит в печах кипящего слоя

6.5.2. Циркуляционный способ

Глава 7. РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАВОДА

7.1. Расчет производительности, грузопотоков и определение расхода сырьевых материалов

7.2. Расчет грузопотоков цеха по производству керамзитового гравия

7.3. Расчет основного технологического оборудования.

7.4. Охрана труда

7.5. Охрана окружающей среды

7.6.Технико-экономические показатели

Литература

Выводы

Заключение

Приложение

Стоимость типового проектв на CD носителе: 1000 руб. адаптированого к условиям Заказчика – 45000 руб. рабочего проекта по техническому заданию Заказчика – 320 тыс. руб.

+ доставка почтовая или курьером.

Типовой проект в формате Word скачиванием из файлообменника в Интернет – 500 руб.